單選題（每題5分，共計100分）　題前標示「＊」者表示有難題解析

(	A	)	1.	一部交流同步發電機的電樞反應有去磁作用和交磁作用，推測這一部交流同步發電機的負載可能是　(A)電阻性或電感性　(B)電阻性或電容性　(C)電容性或電感性　(D)以上皆非。

(	A	)	2.	同步發電機的開路特性曲線，橫座標與縱座標分別為　(A)場電流與端電壓　(B)場電流與電樞電流　(C)場電流與應電勢　(D)場電流與輸出功率。

＊(	B	)	3.	某800kVA、6.6kV之三相同步發電機，若其百分比同步阻抗為80%，則同步阻抗應為多少歐姆？　(A)53.45　(B)43.56　(C)32.67　(D)23.75。

＊(	D	)	4.	有一臺三相、Y接同步發電機，額定線電壓為10kV、額定容量為5000kVA。若是以額定電壓為基準電壓、額定容量為基準容量，則其同步阻抗基準值為　(A)0.67Ω　(B)2.22Ω　(C)6.67Ω　(D)20Ω。

＊(	D	)	5.	短路比為0.83的三相同步發電機，其百分同步阻抗約為　(A)83%　(B)92%　(C)105%　(D)120%。

(	A	)	6.	線路上若有越前電流，同步發電機會發生　(A)自激現象　(B)追逐現象　(C)斷路現象　(D)短路現象。

＊(	C	)	7.	以同步燈二明一滅法檢查兩臺發電機是否同步時，若發現三燈皆滅，下列何者錯誤？　(A)兩臺發電機電壓大小相等　(B)兩臺發電機頻率相同　(C)兩臺發電機相序相同　(D)兩臺發電機相位相同。

＊(	D	)	8.	有甲、乙兩臺交流發電機Y接並聯，甲發電機無載端電壓為225V，每相同步電抗為2Ω，乙發電機無載端電壓為222V，每相同步電抗為3Ω，若內電阻忽略不計，則兩臺發電機之間的無效環流為　(A)0.1安培　(B)0.2安培　(C)0.3安培　(D)0.4安培。

(	B	)	9.	有一臺三相、6極、220V同步電動機，接三相、220V、60Hz電源，其無載轉速為n1 rpm，滿載轉速為n2 rpm，則　(A) n1＞n2　(B) n1＝n2　(C) n1＜n2　(D)以上皆非。

(	D	)	10.	同步電動機的負載角δ愈小，表示　(A)轉速愈快　(B)轉速愈慢　(C)負載量愈大　(D)負載量愈小。

(	A	)	11.	有一同步電動機正處於功因為1的狀態運轉，保持激磁電流不變，若減少電動機的負載量，則　(A)功因變越前，小於1　(B)功因變滯後，小於1　(C)功因維持1　(D)轉速上升。

＊(	B	)	12.	同步電動機裝置阻尼繞組，在下列哪一種狀態下是沒有作用的？　(A)起動時　(B)同步運轉時　(C)機械負載突然變大時　(D)機械負載突然變小時。

＊(	A	)	13.	三相同步發電機，若線圈節距因數為sin81°，則其線圈節距應為　(A) 　(B) 　(C) 　(D) 。

(	D	)	14.	同步電動機的V型曲線中，在最低點處的功率因數為　(A)0　(B)越前　(C)滯後　(D)1。

(	B	)	15.	有一臺同步電動機，已知其同步轉速為1800rpm，當這一臺電動機以無載運轉時，其轉速　(A)小於1800rpm　(B)等於1800rpm　(C)大於1800rpm　(D)不一定。

(	A	)	16.	有一臺三相同步發電機，電樞繞組以△型連接，其線電壓值為相電壓的多少倍？　(A)1倍　(B)倍　(C)倍　(D)3倍。

＊(	D	)	17.	三相同步發電機電樞繞組的感應電勢含有三次諧波，各相三次諧波的相位角相差多少度？　(A) 120°　(B) 60°　(C) 30°　(D) 0°。

(	C	)	18.		同步發電機發生自激現象的結果，將造成　(A)電樞電流上升　(B)端電壓下降　(C)端電壓上升　(D)頻率下降。

＊(	C	)	19.	有一臺三相同步發電機，額定電壓為6600伏特，若電壓調整率為8%，則無載電壓約為多少伏特？　(A) 6111　(B) 6460　(C) 7128　(D) 7312。

(	B	)	20.	同步發電機進行短路試驗，要繪製同步發電機的短路特性曲線，通常縱座標為電樞電流，則橫座標為　(A)端電壓　(B)激磁電流　(C)感應電勢　(D)轉速。

# Text boxes

電工機械II（汪版）隨堂測驗

(第14回　同步機